Система управления в базовом исполнении работает в соответствии с монтажной схемой и соответствует действующим в настоящее время предписаниям. Базовое исполнение может быть изменено с учетом предписаний других стран и по желанию заказчика. Относящаяся к системе документация представлена в перечне технической документации. Все электроприборы предварительно собраны, оборудованы кабелем и штекерной вилкой и проверены. После завершения монтажа они подключаются через разъемы в панель управления и в соответствующую этажную ответвительную коробку. Подводящая линия, линия двигателя и линия тормоза, а также подвесной кабель подключаются к клеммам в панели управления согласно принципиальной электрической схеме. Монтаж электроприборов осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу и кабельной разводке. В зависимости от типа лифтовой установки прокладка кабеля к панели управления и к этажным ответвительным коробкам производится в кабельных каналах, в уголках и по полкам балок. Крепление и разгрузка от усилий натяжения осуществляются при помощи кабельных зажимов и специальных лент, используемых при монтаже кабелей. Монтаж выключателя с электромагнитным приводом и коммутирующих электромагнитов производится в соответствии с рисунком. После завершения монтажа всей лифтовой установки ввод в эксплуатацию производится следующим образом: электрическое устройство управления - это современная система управления для лифтовых установок, рассчитанных на не менее чем 6 этажей с площадками  по выбору на уровне ограждающей стенки или на уровне пола. Система управления соответствует всем пунктам Предписаний №8 Объединения немецких. Подводящая линия, линия двигателя и линии